中农威特生物科技股份有限公司询价比价采购邀请函

参考<政府采购法>的有关规定和中农威特生物科技股份有限公司的采购计划,物料供应部对所需仪器设备进行邀请询价比价采购,欢迎贵单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司。

二、采购内容：见货物需求及主要参数。

三、时间：2018年4月3日 上午08：30分。

四、地点：兰州兽医研究所实验楼楼八楼会议室。

五、参加须知：

1、报价：

（1）、供应商应按货物数量、参数要求报价。

（2）、报价：按货物需求一览表序号进行单价、总价报价，注明所报产品的品牌、生产厂家，进口产品需标明国别，报价采取唯一价格，报价货币为人民币。

（3）、文件的份数：供应商应编制正本副本各一份。

（4）、文件的密封和递交：供应商应将文件密封于信封内，于2018年4月2日下午16：00之前送达或邮寄至兰州兽医研究所实验楼802房间，过时拒绝接收。

（5）、若报价产品与货物需求不一致时，在备注栏里注明，并说明原因。

3、交货日期和地点：确定供应商三个月之内交货，交货地点为中农威特生物科技股份有限公司指定地点。

六、确定供应商：同等情况下最低价供货。

七、付款方式：货到付款。

八、供应商所提供的资质等一切文件均须加盖单位公章。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联  系  人：  谢  毅（电话：8342619）

中农威特生物科技股份有限公司

2018-3-27

货物需求及主要参数：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 型号或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻真空离心浓缩仪 | 台 | 1 | 1●、加热方式：采用红外/红外&加热/加热等加热方式，腔体保持真空，样品在短时间内被有效浓缩，需要标注不同样品浓缩时间。 2●、温度相关要求：温度范围：+5-60℃，精度：0.1℃， PID控制，应考虑热敏感的样品的处理；腔体内有两个以上温度传感器；加热盖对常见化学腐蚀耐受较强；内置冷阱；设备具备预热模式，通过预先设定温度，缩短实验时间。3、转子平衡自动检测功能：应可以自动检测离心期间由于不同批次浓缩或者操作造成样品的不平衡，确保实验环境的安全性。4、真空孔的设计：真空孔的设计应充分考虑样品污染和损失。5、外观尺寸结构：结构紧凑，台式设计，尽可能使占地面积较小。6●、真空泵：配置耐化学腐蚀、免维护且内置、PTFE材质的隔膜真空泵；7、显示屏：LED显示屏；8、按键方式：触控按键；9、定时功能：可72小时内定时；10●、容量：需要配置15mL、50mL、250mL及96孔板离心管及转子；11、转速范围： 1500rpm；12、驱动方式：磁力或电机驱动；13●、极限真空度：不高于4mbar； 14●、服务：有本地办事处等售后服务机构，服务响应及时；提供至少每年两次专业人员免费上门服务。 |
| 2 | 浊度仪 | 台 | 1 | HACH 2100Q-01 2100QIS-01； 另配24347样品杯10个 |
| 3 | 电子天平 | 台 | 1 | 赛多利斯，型号：BSA BSA5201-CW |
| 4 | pH、电导、离子浓度多功能检测仪 | 台 | 1 | 梅特勒S470-K（30101474），含SevenExcellence主机、pH /MV模块、电导率模块、两个保护功能模块、模块保护罩、Inlab Expert Pro-ISM和Inlab 731-ISM电极、电极支架、袋装缓冲液；电导电极(10us/cm-1000ms/cm,0-100℃) |
| 5 | 手持式细胞计数器 | 把 | 1 | 默克生命科学，型号：scepter 2.0 ；编号：PHCC20040需要配套耗材：Scepter sensors，40µm，数量500个（编号：PHCC40500） |
| 6 | 隔水式电热恒温培养箱 | 台 | 1 | 上海一恒科学仪器有限公司 型号：GHP-9160 |